## Slide 1
基于 RK3588 的端侧异构推理加速
初步调研报告
汇报人：邹鹏
2026 年 10 月

## Slide 2
目录
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
2
01
我们的任务是什么
端侧推理、RK3588 芯片，以及我们要解决的问题
02
别人已经做到哪一步
RK3588 上多核并行、CPU-NPU 协同的公开工作
03
我们打算怎么设计
三步逐步叠加的加速方案

## Slide 3
一、我们的任务
背景：把 AI 模型放到小设备上本地运行
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
3
云端推理
数据传到服务器，用大显卡计算，再把结果传回来
算力强，但有网络延迟
断网就不能用，数据要离开设备
端侧推理（本项目）
直接在摄像头、机器人、车载设备上计算
响应快，不依赖网络，数据不出设备
但设备小：算力、内存、功耗都有限
所以端侧设备上一般会配一块专门算神经网络的芯片，叫 NPU（神经网络处理器）。本项目用的 RK3588 就是一款常见的国产端侧 AI 芯片。

## Slide 4
一、我们的任务
RK3588 里有 CPU 和 NPU，但平时只用上了一小部分
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
4
RK3588 芯片内部（示意）
CPU：8 个核（4 大 4 小）
NPU：3 个核，合计 6 TOPS
NPU 核 0
在推理
NPU 核 1
闲着
NPU 核 2
闲着
内存：CPU 和 NPU 共用
CPU
通用处理器，什么都能算，但算神经网络比较慢
NPU
专门算神经网络的处理器，擅长卷积、矩阵乘法，又快又省电；但只支持一部分运算类型
现在的问题
通常整个模型只跑在 1 个 NPU 核上，另外 2 个 NPU 核基本闲着，CPU 也只做些读图、画框之类的杂活

## Slide 5
一、我们的任务
任务：让 3 个 NPU 核和 CPU 一起干活，让模型跑得更快
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
5
1
跑起来
把训练好的模型转换成 NPU 能执行的格式，在 1 个 NPU 核上完成推理
✔ 学长已在板子上跑通
2
多核并行
同时用上 3 个 NPU 核：可以三个核一起算一张图，也可以三个核各算各的图
本次调研重点
3
CPU-NPU 协同
把模型拆开：NPU 擅长的部分交给 NPU，其余交给 CPU，两边同时工作
后续拓展方向
怎么衡量「更快」
时延（ms）：处理一张图要多少毫秒，越小越好 吞吐（fps）：每秒能处理多少张图，越大越好

## Slide 6
一、我们的任务
关键概念：模型由一个个「算子」组成，要转换后才能在 NPU 上跑
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
6
PyTorch 模型
ONNX 文件
RKNN 文件
在 NPU 上运行
训练框架里的模型
通用模型格式，各种硬件都能读
NPU 专用格式，同时把小数换成 8 位整数（量化），更快更省
RK3588 板子上执行
什么是算子
模型计算过程中的每一个基本运算，比如卷积（Conv）、激活（Relu）、相加（Add）、矩阵乘法。一个模型就是一串算子首尾相连
NPU 只支持一部分算子，不支持的只能交给 CPU 算，这正是第 3 步要处理的问题
例：我们在电脑上导出的 ResNet18
Conv 卷积
20
Relu 激活
17
Add 相加
8
其他（池化、全连接等）
4
共 49 个算子、1170 万个参数

## Slide 7
二、别人做到哪了
多核并行有两种用法，「每个核各算各的」效果最好
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
7
用法 A：三个核一起算一张图
目标：让单张图更快（降低时延）
只快了约 1.8 倍。可能的原因：三个核没有共享的高速缓存，模型又是一层接一层算的，很难拆开并行
用法 B：每个核放一份模型，各算各的图
目标：每秒处理更多张（提高吞吐）
4 组公开数据都在 2.4～2.8 倍之间，有现成的开源代码
相对「只用 1 个 NPU 核」的加速倍数（YOLOv5s 目标检测模型） 理论上限是 3 倍
只用 1 个核
× 1.0
用法 A：单张图时延
× 1.8（1 个来源）
用法 B：吞吐
× 2.4～2.8（4 组数据）

## Slide 8
二、别人做到哪了
单个 NPU 核已经很快，官方和第三方的测量结果一致
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
8
模型
输入尺寸
官方数据（ms）
第三方实测（ms）
YOLOv5s（目标检测）
640×640
15.0（ReLU 改版）
20.4（原版）
16.0
ResNet18（图像分类）
224×224
—
3.8 / 4.1（两个来源）
ResNet50（图像分类）
224×224
8.9
—
MobileNetV2（轻量分类）
224×224
2.2
—
单位均为单次推理时延（ms）。官方数据只算模型本身、不含读图和画框，原本是帧率，按 时延 = 1000 ÷ 帧率 换算；第三方数据是否包含前后处理，原文没有完全说明。
结论：单核部署这一步已经很成熟，YOLOv5s 一张图约 15～20 ms。再想提速，就要把闲着的另外 2 个核和 CPU 用起来。

## Slide 9
二、别人做到哪了
用法 B：每个核开 1 个线程就拿到大部分收益，再多开收益递减
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
9
Chart: 线程数
| 3 | 6 | 8 | 9 | 12
aurasuisui C++ 零拷贝 | 173.6 | 177.1 | 177.3 | 177.1 | 176.9
leafqycc C++ | 41.6 | 71.6 | 98.6 | 98 | 104.6 | 114.7 | 129.6 | 140.9
leafqycc Python | 27.4 | 49.1 | 65.4 | 63.3 | 71.8 | 72.1
CSDN Python（SiLU，含画框） | 13.4 | 26.1 | 35.9 | 38.2 | 43.2 | 45.6 | 45.2 | 45.6 | 46.4
YOLOv5s，四组公开数据
最快的实现（C++ 零拷贝）3 个线程就到 174 fps，再加线程几乎不涨
其他实现过了 3 个线程后涨得明显变慢，但还在慢慢上涨
同样的方法，C++ 实现比 Python 快很多
各来源的写法、是否包含读视频和画框不同，所以只看趋势，不比较高低

## Slide 10
二、别人做到哪了
CPU-NPU 协同：在 RK3588 上把一个模型拆开分工
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
10
RK3588 上已有的工作
只做到「CPU 准备数据，NPU 跑整个模型」
没找到把一个模型拆给 CPU 和 NPU 一起算的公开工作
其他芯片（手机、Jetson）上已有的方法
方法
做法
μLayer（2019）
把同一层的计算按通道拆开，CPU 和 GPU 各算一部分
CoDL（2022）
先预测每个算子在两种处理器上要多久，再决定怎么拆
Band（2022）
按「哪种处理器支持哪些算子」把模型切成几段，自动选每段在哪跑；最接近我们的第 3 步
机会：别的芯片上已经证明拆开分工能提速，把这套思路搬到 RK3588 的 CPU + NPU

## Slide 11
二、别人做到哪了
小结
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
11
已经很成熟
单核部署：工具链完善，官方给了几十个模型的速度
用法 B（每核一份模型）：吞吐提高 2.4～2.8 倍，有开源代码
做了，但不充分
用法 A（三核算一张图）：只快约 1.8 倍，公开数据只有一组，原因没人系统分析
同一模型在 CPU 上要多久：缺少实测对比
基本空白
在 RK3588 上把一个模型拆给 CPU 和 NPU 协同计算
多核和 CPU 同时用起来的整体方案
创新点：做一个benchmark，以及得到一个更通用的并行化方案

## Slide 12
三、我们打算怎么做
规划
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
12
第 1 步 建立基线
同一个模型，分别测 CPU 和 1 个 NPU 核的时延（ms）
补上「CPU 要多久」这个缺口，作为后面所有对比的起点
第 2 步 多核并行
先用「每核一份模型」把吞吐（fps）提上去
再逐层分析「三核算一张图」为什么只快 1.8 倍
尝试把模型切成几段放到不同核上，接力处理
第 3 步 CPU-NPU 协同
测出每个算子在 CPU 和 NPU 上各要多久
据此决定在哪里切：NPU 擅长的留给 NPU，其余交给 CPU
CPU 同时负责读图、画框，和 NPU 并行
怎么评价：每一步都测时延（ms）、吞吐（fps）和各个核的忙碌程度，按 CPU → 1 个核 → 3 个核 → CPU + 3 个核 的顺序对比

## Slide 13
三、我们打算怎么做
设计示意：流水线
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
13
现在：只用 1 个核，一张接一张
时间 →
CPU（读图）
NPU 核 0
NPU 核 1
NPU 核 2
1
图 1
2
图 2
3
图 3
4
图 4
闲着
闲着
设计后：3 个核轮流接力，CPU 同时准备下一张
时间 →
CPU（读图）
NPU 核 0
NPU 核 1
NPU 核 2
1
图 1
2
图 2
3
图 3
4
图 4
5
图 5
6
图 6
7
图 7
8
图 8
9
图 9
10
图 10
11
图 11
12
图 12
同样长的时间里：现在处理 4 张，流水线处理约 12 张。（示意图，各段长短是假设的，没画后处理；实际效果要等上板实测）

## Slide 14
参考资料
基于 RK3588 的端侧异构推理加速 · 初步调研报告
14
Rockchip 官方模型库 rknn_model_zoo（单核速度数据）：github.com/airockchip/rknn_model_zoo
RKNN-Toolkit2（模型转换工具）：github.com/airockchip/rknn-toolkit2
rk3588-npu-bench（单核、三核、多线程实测）：github.com/aurasuisui/rk3588-npu-bench
rknn-cpp-Multithreading / rknn-multi-threaded（多线程开源实现）：github.com/leafqycc
CSDN：多线程异步提高 RK3588 的 NPU 占用率（2023）
Tomeu Vizoso：Rockchip NPU update 4（RK3588 开源 NPU 驱动作者博客，2024）
tinycomputers.io：Rockchip RK3588 NPU Deep Dive（ResNet18 实测）
μLayer（EuroSys 2019）；CoDL、Band（MobiSys 2022）
A CPU–NPU Heterogeneous Edge Fault Diagnosis Framework，Sensors 2026